## SHEMATSKI PRIKAZ PROGRAMIRANJA

DA

NE

ISPRAVNA

VERZIJA						Sl. 6. Shematski prikaz programiranja

Iz slike vidimo da samom programiranju prethodi odgovarajuća priprema koja se sastoji od izrade tehnološke dokumentacije u tehničkoj pripremi

TABLICA ZA ISPIS NC KODA

| Red. br. | Funkcije programa | Napomena |
| --- | --- | --- |

Primjer ispisa :

| Red. br. bloka | FUNKCIJE PROGRAMA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- |
| N05 | G54 | Poziv pomaka nul točke (pomoćna točka A) |
| N10 | G52 X25 Y-25 Z9.5 | Programirana nul točka (sredina izratka) |
| N15 | T1 G43 H01 M6 | Poziv prvog alata, izračunavanje korekcije |
| N20 | S1990 F500 M3 | Režimi rada za prvu operaciju, uključenje vrtnje |
| N25 | G0 X-47 Y-20 Z5 | Brzi hod, početna točka za prvu operaciju |
| N30 | Z0 | 01 operacija – poravnavanje čela (0.5 mm) |
| N35 | G1 X47 |  |
| N40 | G0 X15 |  |
| N45 | G1 X-47 |  |
| N50 | G0 Y0 |  |
| N55 | L100 P7 | 02 operacija – Vanjska obrada - Potprogram |
| N60 | G0 Z50 | Položaj za izmjenu alata |
| N65 | M0 | Programirani stop – ručna izmjena alata |
| N70 | T2 G43 H02 M6 | Poziv drugog alata, izračunavanje korekcije |
| N75 | S2000 F180 M3 | Režimi rada za drugu operaciju, uključenje vrtnje |
| N80 | G0 X0 Y0 Z2 |  |
| N85 |  | 03 operacija – Unutarnja obrada provrta - ciklus |
| N90 | G0 Z50 | 04 operacija – Glodanje skošenja |
| N95 | M0 |  |

OPERACIJSKI LIST

|  | OPERACIJSKI LIST | Naziv dijela | Vrsta materijala | Pripremak | Izradio | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Broj dijela | Masa (kg( | Dimenzije pripremka | Pregledao | List |
| Operacija | Naziv operacije, opis zahvata | Stega, uređaj, rezni i mjerni alat | v (m/min( | n (min-1( | nA (min-1( | s (mm/okr( | s’ (mm/min( | a (mm( | i | tpz | t1 |
| Zahvat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLAN STEZANJA

|  | PLAN STEZANJA | Naziv dijela | Vrsta materijala | Pripremak | Izradio | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Broj dijela | Masa (kg( | Dimenzije pripremka | Pregledao | List | Slijedi |

PLAN ALATA ZA GLODANJE

| PLAN ALATA | Naziv pozicije | Vrsta materijala | Izradio | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Broj pozicije | Način prednamještanja | Pregledao | List |
| Naziv alata, skica | Oštrica | Pribor | Držač alata | Mjerenje alata |
|  |  |  |  | Izmjerena dužina | Dužina 0. alata | Izmjerena dužina minus dužina 0. alata | Promjer Polumjer |

PLAN ALATA  ZA TOKARENJE

| Redni br. Alata | Opis alata | Radijus oštrice | Revolver alata | Brzoizmjenljivi držač alata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oštrica br. | Držač oštrice br. | Držač alata br. | L1 | L2 | Oštrica br. | Držač oštrice br. | Držač alata Br. | X | Z |
| Korekcija |  | Orijentacija oštrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X | Z |  |  |  |  |  |

|  | PLAN REZANJA | Naziv dijela | Vrsta materijala | Pripremak | Izradio | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Broj dijela | Masa (kg( | Dimenzije pripremka | Pregledao | List | Slijedi |
| UBACITI IZ ESPRITA 2009 SKICU SA PUTANJAMA ALATA |

# Text boxes

TEHNIČKI CRTEŽ

TEHNOLOŠKI DIO

TEHNIČKE

PRIPREME

TVORNIČKI PODACI

I STANDARDI

TEHNOLOŠKI STANDARDI I PODLOGE

- PODACI O STROJU

- PODACI O STEZNOM

ALATU

-REŽIMI RADA

-PODACI O ALATIMA

- OPERACIJSKI LIST

- PLAN STEZANJA

- PLAN ALATA

- PLAN REZANJA

TEHNOLOŠKA

DOKUMENTACIJA

SLUŽBA ALATA

- PRIPREMA ALATA

- MJERENJE ALATA

PROGRAMIRANJE

ISPIS

PROGRAMA

SIMULACIJA

testiranje programa

IZRADA PRVOG

KOMADA NA

STROJU

POTREBNE

IZMJENE

SERIJSKA

PROIZVODNJA