| REŽIMI RADA – CNC TOKARILICA «EMCO TURN 55» za Aluminij |
| --- |
| Broj alata | Skica – opis alata | Pozicija alata | v(S) m/min | F (mm/o) | a mm | Napomena |
| (T2) | Desni – lijevi nož (Finishing tool) | Desni nož 3 Lijevi nož 4 | Gruba obrada 150 | 0.08 -0.1 | 1 | Ograničiti max. broj okretaja vretena za sve alate LIMS=2400o/min |
|  |  |  | Fina obrada 200 | 0.03 -0.04 | 0.5-1 |  |
| (T4) | Neutralni nož (Neutral tool) | 8 | 150 -200 | 0.03-0.05 | 0.5-1 | Kut oštrice rezne pločice iznosi 55˚ |
| (T6) | Nož za odsijecanje (Parting off tool) | 8 debljina oštrice 2mm | Izrada utora –Groove 110 | 0.02 | 1 | Odsijecanje izvršiti uz redukciju broja okretaja pri kraju odsijecanja na S500-800 i posmak F0.01mm/o |
|  |  |  | Odsijecanje materijala 80 | 0.01-0.02 |  |  |
| (T8) | Nož za vanjski navoj (Threading tool) | 8 Korak navoja 0.5- 1.5 mm | S=500 o/min |  |  | Rezanje navoja vrši se ciklusom 97 Npr. T8 D1 G95 S500 M3 CYCLE97... |
| (T1) | Spiralno svrdlo (Twist drill) | 7 | D6 | S=2300 | 400 |  | S(n) se izračunava iz osnovne formule za brzinu rezanja – v=Dpn/1000 v=44m/min |
|  |  |  | D8 | 1750 o/min | 250 |  |  |
|  |  |  | D10 | 1400 | 100 |  |  |
|  |  |  | D12 | 1150 | 50mm/min |  |  |
| (T3) | Bušačka motka (Boring bar) | 2 | 150m/min | 0.1mm/o | 0.5-1 | U Tooloffset izabrati nož za tokarenje a ne za bušenje |
| (T5) | Unutarnji navoj (Internal threading tool) | 6 Korak navoja | S=500 o/min |  |  | CYCLE97... d10x60 |