TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA ALATNIH STROJEVA
1. Ispit - Organizacija održavanja, održavanje glavnih dijelova i sklopova alatnih strojeva –

PITANJA I ODGOVORI

1. Što obuhvaća tehnološka dokumentacija?

Tehnološka dokumentacija obuhvaća: 1. Tehnološki postupak

2. Karta podmazivanja

3. Upute za održavanje

4. Katalog zamjenjivih dijelova

5. Lista preventivnog pregleda

6. Tehnološki postupak preventivnog pregleda

7. Ispitna karta

2. Što pogoni alatne strojeve?

Alatni strojevi dobivaju pogon od elektromotora koji se napaja izmjeničnom trofaznom        strujom.

3. Koji zadatak imaju elementi sigurnosti?

Elementi sigurnosti imaju zadatak da zaštite od preopterećenja uslijed tupog alata, debele strugotine i sl.

4. Što su vodilice i za što služe?

Vodilice su fino obrađene klizne staze koje mogu biti različitih profila, a služe za nošenje i usmjeravanje radnih elemenata nosača alata, materijala ili pomoćnih uređaja.

5. Kako se može ponovno dotjerati točnost i kvaliteta obrade na kliznim stazama?

Postupak ponovnog dotjerivanja točnosti i kvalitete obrade na kliznim stazama može se izvesti ručnom obradom - grecanjem ili strojnom obradom - brušenjem.

6. Što je to izravni pogon?

Izravni pogon je takav pogon pri kojem se vratilo pogonskog stroja i glavnog vratila alatnog stroja u istoj osi, a spojeni pomoću spojke.

7. Koje je zadatak prigona?

Zadatak prigona je regulira broj okreta pogonskog stroja, koji je najčešće konstantan, tako da radno vratilo ili vreteno dobije potrebni broj okretaja.

8. Kako se može obaviti pogon stroja?

Pogon stroja može se obaviti prirubnim ili podnožnim motorom.

9. Nabrojati vrste prigona prema načinu na koji se zupčanici međusobno povezuju.

Vrste prigona: 1. Zupčani prigon sa aksijalno pomjerljivim zupčanicima

2. Zupčani prigon sa radijalno i aksijalno pomjerljivim parom pogonskih zupčanika

3. Zupčani prigon sa aksijalno pomjerljivim klinom

10. Koje su standardne stezne naprave za prihvat i stezanje predmeta obrade pri tokarenju?

1. Obični nosači noževa

2. Brzoizmjenjivi nosači noževa

3. Stezne glave

4. Planska ploča

5. Stezne čahure i trnovi

6. Šiljci

7. Linete